Comment sont alimentés nos appareils électriques ?

Les appareils électriques ne sont pas tous alimentés avec la même tension. Certains utilisent des batteries ou des piles, d’autres sont directement branchés sur les prises du secteur EDF. Voici les objectifs de cette leçon :

- Distinguer tension continue et tension alternative,

- Reconnaitre une tension alternative périodique,

- Déterminer la tension maximale et la période d’une tension alternative sinusoïdale.

- Utiliser les relations donnant la tension efficace et la fréquence d’une tension alternative sinusoïdale.

I] Visualisation de tensions continues

- Réaliser l’acquisition de la tension délivrée par l’alimentation de l’ordinateur :

Voir fiche technique page 1.

- Quelles sont les deux grandeurs représentées sur les axes ?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Pourquoi peut-on affirmer que la tension obtenue est continue ? Quelle est sa valeur ?

Voir fiche technique page 3.

………………………………………………………………………………………………..

- Ajouter deux autres acquisitions avec l’alimentation de la console Jeulin et avec la pile de votre

lecteur MP3 (pile LR 03 AAA).  Les tensions ont-elles la même allure, la même valeur ?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- Les valeurs mesurées correspondent-elles à celles indiquées sur les appareils ?

………………………………………………………………………………………………..

II] Visualisation de tensions alternatives périodiques

Nous allons utiliser le GBF (générateur de signaux à basse fréquence)  intégré à la console. Il est

capable de délivrer des tensions de plusieurs formes dont une analogue à celle des prises du secteur.

- Réaliser le montage représenté ci-dessous :

- Pour chaque tension, réaliser une nouvelle acquisition en respectant les réglages du GBF puis compléter le tableau : Voir  fiche technique pages 2 et 3.

| Tension | Amplitude (V) | Fréquence f (Hz) | Période T (s) | Umax (V) | Umin (V) | Ueff (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Triangle | 5 | 100 |  |  |  |  |
| Créneau | 3 | 200 |  |  |  |  |
| Sinus | 4 | 50 |  |  |  |  |
| Sinus | 5 | 100 |  |  |  |  |

- Quelle est la particularité des tensions efficaces mesurées par le capteur ?

………………………………………………………………………………………………..

- Quelle est la tension qui a la même allure que celle délivrée sur les prises du secteur ?

………………………………………………………………………………………………..

- Ranger le poste de travail.

III] Caractéristiques d’une tension alternative sinusoïdale

- La courbe décrite par une telle tension s’appelle une sinusoïde.

- La période, notée T, est la durée d’un motif élémentaire. Elle s’exprime en seconde (s).

- La fréquence, notée f, est le nombre de période par seconde. Elle s’exprime en hertz (Hz).

- La relation entre période et fréquence est donnée par la formule :  T =

- Calculer les périodes des tensions triangle et créneau. Retrouve-t-on les valeurs mesurées ?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- La tension efficace, notée U est la tension mesurée avec un voltmètre en position AC (().

- La relation entre tension maximum et tension efficace est :   U =

- Calculer les tensions efficaces des deux tensions sinus. Retrouve-t-on les valeurs mesurées ?

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

- La tension du secteur a une valeur  efficace de proche de 230 V sous 50 Hz (voir livre p 25).

Calculer la tension maximum et la période qui correspondent :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Fiche technique : tensions continues

- Faire glisser l’entrée analogique 5 () sur un des points de l’axe vertical puis à l’aide des onglets, faire les paramétrages suivants :

- Faire glisser le chronomètre ( ) sur le point de l’axe horizontal puis paramétrer comme suit :

- Décocher :

- Lancer l’acquisition en cliquant sur . Une fenêtre s’ouvre, cliquer sur .

- Après l’acquisition, cliquer sur  pour l’arrêter.

Fiche technique : tensions alternatives périodiques

- Faire glisser l’entrée directe 5 () sur l’axe vertical puis faire les paramétrages suivants :

Calibre :     Grandeur :

(rouge)

Affichage :   Couleur      Liaison    (2ème icône)

- Faire glisser le voltmètre  () sur  l’axe vertical puis faire les paramétrages suivants :

Grandeur :

(bleu)

Affichage :     Couleur   Liaison    (2ème icône)

- Faire glisser le chronomètre ( ) sur  l’axe horizontal puis paramétrer comme suit :

- Cliquer sur l’onglet vertical "Sortie analogique S2" et paramétrer le GBF :

- Cliquer sur l’onglet vertical "Paramétrage".

- Décocher si nécessaire :

- Lancer l’acquisition en cliquant sur le bouton vert ().

Si le signal obtenu ne part pas de 0, refaire l’acquisition.

Fiche technique : mesures

Mesure d’une tension

- Clic droit sur la zone graphique, prendre l’option pointeur puis placer le réticule à l’endroit voulu.

Mesure d’une période

- Activer l’option pointeur.

- Placer la verticale du pointeur sur un sommet du signal puis faire un clic gauche et sans le relâcher, déplacer la verticale jusqu’au sommet suivant. Les valeurs dx ou dt correspondent à la période T.

Pour la tension créneau, mesurer la distance séparant deux fronts montants.

Résultats des mesures

# Text boxes

Entrée directe

(

Vers PC

(

Période T

entrée 5

2ème icône

Vers PC

Position

Sorties GBF

(noir et jaune)

Entrée (

chronomètre