TP : EQUILIBRE D’UN SOLIDE SUR UN AXE DE ROTATION

Fiche descriptive à l’attention du professeur

Objectifs :

Vérifier les conditions d’équilibre d’un système à deux forces en rotation autour d’un axe

Compétences mises en oeuvre	:

- Mesure du poids d’un objet

- Utilisation des dynamomètres

- Réalisation de l’inventaire des forces

- Utilisation de la formule du calcul d’un moment d’une force

Matériel par poste :

- Un poids de 0,5 N

- Un tableau magnétique

- Un axe support

- Un dynamomètre de 1N et un dynamomètre de 2 N

- Une règle à trous

A  RETENIR :

Le moment d’une force est égal au produit de l’intensité de cette force par la distance de cette force à l’axe de rotation .

A l’équilibre, la somme des moments des forces qui font tourner le solide dans un sens est égale à la somme des moments des forces qui le font tourner dans le sens contraire.

# EQUILIBRE D’UN SOLIDE  SUR

# UN  AXE  DE  ROTATION

Objectifs :  Vérifier les conditions d’équilibre d’un système à deux forces en rotation

autour d’un axe

I°  EXPERIMENTATION

-  Le centre de gravité de la règle est placé sur l'axe de rotation O.

-  Placer un poids de 0,5 N à l 'extrémité gauche de la règle . Mesurer la distance  d1  par rapport à l 'axe de rotation .

-  Equilibrer horizontalement le système à l 'aide d 'un dynamomètre placé à

l 'extrémité droite du système , soit F .

Le dynamomètre est placé tel que la force  F  soit verticale , perpendiculaire à la règle . Mesurer la distance d2 par rapport à l 'axe .

-  Déplacer successivement le dynamomètre de trois trous (changement de couleur ) vers la gauche en relevant à chaque fois la distance par rapport à l 'axe et l 'intensité de la force F .

Compléter le tableau suivant :

| P (N) | d1 (m) | P x d1 (Nxm) | F (N) | d2 (m) | F x d2 (Nxm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

II°  CONCLUSION

.........................................................................................................................................................................................................................................................................………………………

A  RETENIR :

# Text boxes

d1

d2

F2

P

o

P

F2

o

d2

d1