Moment d’une force TP N°20

Vous disposez d’une barre à trous, d’un axe aimanté, de ficelles, d’un dynamomètre  et de deux masses :

m1  =   50 g    et         m2  =   100 g

Activité 1	A l’aide d’un dynamomètre, mesurer les poids des masses et compléter le tableau :

| Masse en grammes (g) | m1 = 50 | m2 = 100 |
| --- | --- | --- |
| Poids en Newtons (N) | P1 = ................... | P2 = ................... |

Comparer P1  et P2 :		P1 = P2		          P1 = 2 . P2		 2 .P1 = P2

# Activité 2

Repérer sur le montage les masses m1 et m2

Mesurer et indiquer les mesures des distances d1 et d2  sur le schéma

Donner les mesures des distances en mètres :

d1 = ....................m 				d2 = ....................m

Comparer d1 et d2 :	d1  = d2			d1  = 2 .d2			2 .d1  = d2

Activité 3

Compléter le tableau suivant

| Intensité des forces N | Distance de l’axe à la droite d’action en mètres | Moments des forces : Intensité x distance |
| --- | --- | --- |
| P1 = | d1 = | M1 = |
| P2 = | d2 = | M2 = |

Comparer les deux valeurs des moments et rédiger une phrase :

Activité 4	Application

Relever les mesures des distances : d1 =.......................m			 d2 = ......................m

Comparer les deux distances à l’axes :

d1  = d2			d1  =  3 .d2			3 .d1  = d2

Quelle est l’intensité minimale de F2 pour lever la charge ?

Vérifier en calculant les deux moments sachant que M = F . d :

# Text boxes

d2 =........cm

d1 = ........cm

Axe aimanté au milieu de la barre

Horizontale

Masse : ............

Masse :.....................

Réaliser le montage suivant  en équilibre :

4

Appeler le professeur

2

# Appeler le professeur

d2

d1

1,50 m

0,50 m

F2  Inconnue

Voici un schéma d’un levier utilisé pour lever une charge M :

M

F1 =  450 N

Appeler le professeur puis ranger le matériel

4