| T4 Pourquoi éteindre ses phares quand le moteur est arrêté ? | TANSPORT (T) |
| --- | --- |

Séquence 2 : Comment recharger un accumulateur ?

1er montage : Quelle est l’influence d’une diode dans un circuit électrique ?

|  | Relevé : Tension uG : Période TG = ……………… ms = ………………… s Tension uR : Période TR = ……………… ms = ………………… s |
| --- | --- |
|  | Observations : Le signal aux bornes du générateur est de type ……………………………………………………………………………………… . Le signal aux bornes de la résistance reste ………………………………… mais ne possède plus de valeurs ………………………………………, c’est un signal ……………………………… ou ……………… . Conclusion : L’effet de la diode est …………………………………… ……………………………………………………………………………………du courant alternatif. On parle de redressement ………………………………… ………………………………………………… . |
| Tracés des courbes des signaux : |  |

2ième montage : Comment redresse-t-on du courant électrique ?

|  | Relevé : Tension uR : Période TR = ……………… ms = ………………… s UR : ……………… V |
| --- | --- |
|  | Observations : La tension aux bornes de la résistance est …………………………………………………………………………………………………………. Conclusion : L’effet du pont de diodes est ………………………………… …………………………………………………………………………… du courant alternatif en valeurs ……………………………………… . On parle de redressement …………………………………………………………………………………… . |
| Tracés des courbes des signaux : |  |

- Insertion d’un condensateur en parallèle de la résistance :

|  | Relevé : Pour C = 100 µF : URcondo : ……………… V Pour C = 470 µF : URcondo : ……………… V Pour C = 2200 µF : URcondo : ……………… V |
| --- | --- |
|  | Observations : La tension aux bornes de la résistance ondule d’autant moins que la capacité du condensateur est …………………. La tension moyenne ……………………………………… avec la capacité du condensateur. Conclusion : L’effet du condensateur est de …………………………… le courant délivré à la sortie du pont de diodes. En augmentant la capacité d’un condensateur, la variation du courant redressé et filtré est si ………………………………… que le signal est quasiment celui d’une tension ……………………………………………. |
| Tracés des courbes des signaux : |  |

MATÉRIEL :

Tablette Einstein		2 Capteurs voltage ± 1V ± 10V ± 25V

Connectique			Interrupteur			Générateur 6 V alternatif

Résistance 120 Ω 		Diode				Pont de diodes

3 Condensateurs  100 µF ; 470 µF et 2200 µF.

| T4 Pourquoi éteindre ses phares quand le moteur est arrêté ? | TANSPORT (T) |
| --- | --- |

Séquence 2 : Comment recharger un accumulateur ?

1er montage : Quelle est l’influence d’une diode dans un circuit électrique ?

|  | Relevé : Tension uG : Période TG = …20…… ms = ………0,02… s Tension uR : Période TR = …20…… ms = ………0,02… s |
| --- | --- |
|  | Observations : Le signal aux bornes du générateur est de type ……alternatif sinusoïdal…………… . Le signal aux bornes de la résistance reste ……variable……… mais ne possède plus de valeurs ……négatives…………, c’est un signal ……positif…… ou …nul… . Conclusion : L’effet de la diode est …d’annuler…… ……les valeurs positives…………du courant alternatif. On parle de redressement ……mono…… …alternance……… . |
| Tracés des courbes des signaux : |  |

Chute de tension due au seuil de la diode

2ième montage : Comment redresse-t-on du courant électrique ?

|  | Relevé : Tension uR : Période TR = …10…… ms = ………0,01… s UR : …≈ 4,4… V |
| --- | --- |
|  | Observations : La tension aux bornes de la résistance est ……positive et sinusoïdale………. Conclusion : L’effet du pont de diodes est …de transformer… …les valeurs négatives…………… du courant alternatif en valeurs … positives ……… . On parle de redressement ……double alternance………… . Chute de tension plus grande : 2 diodes à traverser |
| Tracés des courbes des signaux : |  |

- Insertion d’un condensateur en parallèle de la résistance :

|  | Relevé : Pour C = 100 µF : URcondo : ≈ 5,4… V Pour C = 470 µF : URcondo : …≈ 7… V Pour C = 2200 µF : URcondo : …≈ 7,3… V |
| --- | --- |
|  | Observations : La tension aux bornes de la résistance ondule d’autant moins que la capacité du condensateur est …grande…. La tension moyenne ……augmente…… avec la capacité du condensateur. Conclusion : L’effet du condensateur est de …filtrer…… le courant délivré à la sortie du pont de diodes. En augmentant la capacité d’un condensateur, la variation du courant redressé et filtré est si ……petite…… que le signal est quasiment celui d’une tension …CONTINUE……. |
| Tracés des courbes des signaux : |  |

MATÉRIEL :

Tablette Einstein		2 Capteurs voltage ± 1V ± 10V ± 25V

Connectique			Interrupteur			Générateur 6 V alternatif

Résistance 120 Ω 		Diode				Pont de diodes

3 Condensateurs  100 µF ; 470 µF et 2200 µF.

# Text boxes

uG

DC, calibre 20 V

6V

uG

Respecter la polarité !

6V

+

-

+

-

100 µF

uG

uG

uG

2200 µF

470 µF

DC, calibre 20 V

6V

Respecter la polarité !

6V

+

-

+

-

Pour C = 100 µF

Pour C = 2200 µF

Pour C = 470 µF