## Slide 1: Sécurité en technologie au collège
Règles, vérifications et références officielles
Laboratoire de technologie
Programme du cycle 4 (BO n° 9 du 29 février 2024)
Octobre 2026
Notes: Présenter l'objectif : disposer d'un référentiel commun pour vérifier la sécurité des laboratoires de technologie.

## Slide 2: Quatre conditions pour un laboratoire conforme
Machines conformes
Chaque machine respecte les règles de sa date de mise en service et reste maintenue en état.
Électricité vérifiée
Installation contrôlée chaque année, différentiel 30 mA, élèves en très basse tension.
Produits tracés
Inventaire, fiches de données de sécurité, étiquetage CLP, substitution des produits dangereux.
Élèves formés
Aucune machine sans formation préalable, tracée et adaptée au niveau de l'élève.
Obligatoire
exigence d'un texte en vigueur
Recommandé
bonne pratique institutionnelle
Interdit
pratique proscrite

## Slide 3: Qui est responsable de quoi
Collectivité
Locaux et installations
Vérifications électriques, ventilation, qualité de l'air, amiante
Chef d'établissement
Code de l'éducation R. 421-10
Équipements conformes, DUERP, registres RSST et DGI, sécurité incendie
Professeur
Code du travail R. 4323-1 à 5
Contrôle avant usage, formation, consignes, EPI, retrait du matériel défectueux
Élèves
Règlement intérieur
Respect des consignes, port des EPI, signalement des anomalies

## Slide 4: Cinq documents à présenter lors d'une visite
DUERP
mis à jour chaque année, unité « technologie »
RSST et registre DGI
accessibles aux personnels et aux usagers
Registre de sécurité
avec le rapport électrique de l'année
Dossier des machines
notices, déclarations CE, certificats
Fiches de données de sécurité
pour chaque produit présent
Point de vigilance
Les collégiens ne sont pas en formation professionnelle.
Aucune dérogation aux travaux interdits aux mineurs n'est possible pour eux (code du travail D. 4153-15 et suivants).
Une activité de collège ne doit jamais correspondre à un travail interdit : machine non protégée, opération sous tension, agent chimique dangereux.

## Slide 5: Un laboratoire pensé pour circuler en sécurité
5 m²
par élève, équipements lourds compris
Recommandé
30 mA
différentiel sur toutes les prises, testé régulièrement
Obligatoire
750 lux
aux postes de montage et de travaux fins (300 à 500 lux en salle)
Recommandé
1
arrêt d'urgence général, visible et accessible
Obligatoire
À prévoir aussi
Zones machines séparées des îlots, personne derrière l'utilisateur d'une cisaille
Captage à la source : soudure, impression 3D, découpe laser
Trousse de secours, protocole d'urgence, extincteur CO2, couverture anti-feu
Consigne de sécurité affichée à chaque poste machine
Machine sur établi mobile : immobilisée et branchée sur prise protégée
Le programme 2024 demande un laboratoire flexible de type FabLab : la souplesse ne doit jamais déplacer une machine sans sa consigne.

## Slide 6: Électricité : les élèves restent en très basse tension
Seuil de non-lâcher : environ 10 mA. Limite conventionnelle : 50 V en local sec, 25 V en local mouillé.
Autorisé
Montages en TBTS : piles, batteries, alimentation stabilisée
Cordons et pointes de sécurité
Multimètres NF EN 61010
Wattmètre sur prise pour mesurer une consommation
Interdit
Objets d'élèves en 230 V
Ouvrir un appareil secteur, même débranché
Multiprises en cascade
Intervention du professeur sur l'installation
Matériel « fait maison » en 230 V

## Slide 7: Machines : la règle dépend de la date de mise en service
Avant 1993
Perceuses, cisailles, plieuses anciennes
Prescriptions minimales R. 4324-1 à R. 4324-23
Rapport de mise en conformité
Depuis 1995
Machines neuves
Marquage CE, directive 2006/42/CE
Déclaration CE, notice en français
20 janv. 2027
Nouveaux achats
Règlement (UE) 2023/1230
Déclaration UE de conformité
Occasion
Machine reprise ou donnée
Règles de sa première mise en service
Certificat du vendeur (R. 4313-14)
Kit ou fait maison
Imprimante, CN ou laser en kit
L'établissement devient fabricant
À éviter : acheter marqué CE
Notes: Le règlement 2023/1230 ne rend pas obsolètes les machines déjà en service : il change les règles d'achat à partir du 20 janvier 2027.

## Slide 8: Classer chaque machine de C1 à C5
Code
Situation
Utilisateurs
Exemples
C1
Présumée conforme
Élèves et professeur
Machine CN capotée, mini-perceuse récente
C2
Ancienne, consignes renforcées
Élèves et professeur
Thermoplieuse, cisaille, perceuse avec carter asservi
C3
Non conforme, utile au professeur
Professeur seul, hors laboratoire
Plieuse métal, tour conventionnel
C4
Danger grave, réparable
Personne
Perceuse à colonne sans carter
C5
Sans intérêt pédagogique
Personne : à évacuer
Touret à meuler, scie alternative
Le code est reporté sur la consigne de poste de chaque machine ; une pastille de couleur permet une lecture rapide.

## Slide 9: Perceuse à colonne : cinq points avant chaque séance
1
Carter de mandrin asservi
coupe la machine à l'ouverture, pas de redémarrage à la fermeture
2
Poulies et courroies inaccessibles
carter verrouillé
3
Arrêt d'urgence à accrochage
à portée de l'opérateur, testé
4
Pièce bridée
étau ou bride, jamais tenue à la main
5
Tenue adaptée
lunettes, cheveux attachés, aucun gant près du foret
Machine sans carter = classée C4 : débrancher, signaler, remettre en conformité (code du travail R. 4324-1 à R. 4324-3).

## Slide 10: Impression 3D : maîtriser les émissions et la chaleur
L'INRS a mesuré des particules ultrafines et des COV, plus abondants avec l'ABS qu'avec le PLA (fiche ED 148).
Capoter et ventiler
caisson fermé avec filtration ou local ventilé
PLA en priorité
ABS, ASA, nylon seulement avec captage
Jamais sans surveillance
support non combustible, détection incendie
Attention aux brûlures
buse 190 à 250 °C : retirer la pièce plateau froid
Imprimantes à résine : déconseillées en présence de collégiens.

## Slide 11: Découpe laser : la sécurité repose sur l'enfermement
Appareil de classe 1 (NF EN 60825-1) contenant un laser de classe 4 entièrement enfermé.
Obligatoire
Capot verrouillé qui coupe le faisceau, arrêt d'urgence, marquage CE
Extraction des fumées pendant toute la découpe
Surveillance permanente, extincteur CO2 à portée
Matériaux interdits
PVC et vinyles : chlore et acide chlorhydrique
Matériaux inconnus, cuir tanné au chrome
À éviter : polycarbonate, ABS

## Slide 12: Outillage, soudure et produits chimiques
Outillage et métrologie
Fer à souder ~30 W sur support, extracteur de fumées (colophane sensibilisante)
Pistolet à colle et air chaud : supports dédiés, brûlures au-delà de 65 °C
Cutter à lame rétractable, pièce bridée, inventaire en fin de séance
Pied à coulisse rangé en étui ; thermomètre infrarouge jamais vers les yeux
Produits chimiques
Inventaire, FDS récentes, étiquetage CLP conservé
Substitution des produits dangereux (R. 4412-15), CMR exclus
Colles à l'eau de préférence, aérosols sous captage
Déchets dangereux, piles et DEEE en filière agréée
Interdit : perchlorure de fer pour graver les circuits

## Slide 13: Former avant de produire
1
Règles de la salle
en début d'année : circulation, arrêt d'urgence, tenue, signalement
2
Formation par machine
risques, consigne commentée, démonstration, essai observé
3
Trace écrite
liste des élèves formés par machine
4
Rappel
avant chaque séance de production
Tenue et équipements de protection
Lunettes NF EN 166
perçage, découpe, produits
Gants adaptés
thermiques ou nitrile selon le risque
Jamais de gants
près d'une machine tournante
Cheveux attachés
ni écharpe ni bijoux pendants

## Slide 14: La sécurité est aussi un contenu du programme
Programme de technologie du cycle 4, BO n° 9 du 29 février 2024
5e
Repérer et expliquer les choix de conception liés à l'ergonomie et à la sécurité
Découvrir les procédés de l'atelier de fabrication collaboratif
4e
Repérer les contraintes prises en compte : sécurité, qualité, fiabilité
Choisir et mettre en œuvre des procédés de réalisation
3e
Proposer un protocole de dépannage puis de réparation
Réaliser une pièce sur mesure
Connaissances du cycle : règles usuelles de sécurité et de mise en œuvre des moyens de réalisation, équipements de protection individuelle, outillage manuel, appareillage de prototypage et de fabrication.

## Slide 15: Vérifier selon un rythme simple
Avant chaque séance
Prises, fiches, cordons
Protecteurs asservis
Capot et extraction du laser
Circulations dégagées
Chaque mois
Arrêt d'urgence de chaque machine
Chaque trimestre
Arrêt d'urgence général
Différentiels 30 mA
EPI et trousse de secours
Filières déchets
Chaque année
DUERP et rapport électrique
Inventaire C1 à C5
Consignes de poste
Produits et FDS
Aération des locaux
Grille complète en 25 points dans le dossier de sécurité, partie 9. Seule la vérification électrique a une périodicité fixée par les textes.

## Slide 16: Références officielles clés
Code du travail
L. 4321-1 et 2 : équipements non conformes interdits
R. 4321-1 à R. 4324-23 : équipements de travail
R. 4226-14 à 21 : vérifications électriques
R. 4412-1 et s. : risque chimique ; R. 4452-1 : lasers
Textes européens
Directive 2006/42/CE, puis règlement (UE) 2023/1230 au 20 janvier 2027
Règlements CLP 1272/2008 et REACH 1907/2006
Directive basse tension 2014/35/UE
Éducation et normes
Code de l'éducation R. 421-10 ; décret 82-453
Programme du cycle 4, BO n° 9 du 29/02/2024
NF C 15-100, NF C 18-510, NF EN 61010, NF EN 60825-1
En cas de doute, la règle la plus protectrice pour l'élève s'applique.